Nr sprawy: ZP.271.33.2017			                                      załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowe zasady i warunki realizacji usług w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Gminnych  (ZUD) na obszarze sołectw Gminy Głusk

# I.         Wytyczne do prowadzenia zimowego utrzymania dróg (ZUD)

Zimowe utrzymanie dróg są to usługi i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub eliminację zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

1.Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać środki do zwalczania śliskości zimowej.

Środki chemiczne.

Środki chemiczne stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

- sól (NaCl) PN-86/C-84081/02

Materiały uszorstniające.

Materiały uszorstniające stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach;

- piasek o uziarnieniu do 1 mm,

- inne materiały uszorstniające o uziarnieniu od 1 do – 3 mm.

Mieszanki materiałów uszorstniających i środków chemicznych powinny być jednorodne i nie powinny zawierać nad ziarna – zgodnie z podanymi normami. Zawartość soli w mieszance  – minimum  20%.

Magazyn do składowania materiałów do likwidowania śliskości zimowej.

Magazyn powinien być zlokalizowany w miejscu umożliwiającym dojazd sprzętu do zimowego utrzymania dróg w każdych warunkach atmosferycznych w odległości umożliwiającej rozpoczęcie prac w ramach ZUD w czasie MAX 1,5 godz. ( kryterium II – czas reakcji ) od ich zgłoszenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych oraz przez negatywnym wpływem na środowisko naturalne.

2. Warunki jakim powinien odpowiadać sprzęt do odśnieżania.

Do odśnieżania dróg używać pługów lemieszowych typu lekkiego , średniego – w przypadku niezbyt obfitych opadów śniegu (lekkiego  i nie ubitego) , pługów lemieszowych ciężkich , dziobowych – w przypadku bardzo obfitych i mokrych opadów śniegu.

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi i o wzmocnionej ramie, która powinna umożliwiać zamocowanie do niej płyty czołowej. Nośnikiem dla pługów ciężkich wymagany pojazd o masie całkowitej powyżej         8  ton. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Nośnik powinien być wyposażony w łączność i sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi się odbywać z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie pojazdu.

3. Wymagania dla sprzętu do zwalczania śliskości.

Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu na środki transportowe, zapewniać płynną regulacje ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy rozsypywarki. Powinny mieć możliwość zmiany szerokości rozsypywania podczas jazdy.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości , tak aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. Napęd urządzeń rozsypujących może być z własnego silnika, silnika nośnika lub od „piątego koła”.

4. Standard zimowego utrzymania dróg gminnych.

1) Ogólne zasady odśnieżania /zwalczania śliskości .

Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają 
z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania .

Wybór systemu odśnieżania zależy od:

● standardu zimowego utrzymania drogi,

● warunków atmosferycznych,

● możliwości finansowych administracji drogowej,

● aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania odpadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych( zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania drogi) , osiągniecie i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być niewykonalne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji.

Odśnieżanie drogi należy prowadzić zgodnie z:

· ogólna wiedzą techniczną ,

· bieżącymi poleceniami uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów               ( np. pługów jednostronnych, usuwających śnieg z całej szerokości roboczej na jedna stronę lub pługów dwustronnych, usuwających śnieg z szerokości roboczej jednocześnie na lewą i prawa stronę .Odśnieżanie w pobliżu chodników dla pieszych i zabudowań , należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do ochlapywania pieszych oraz fasad budynków.

Przy odśnieżaniu interwencyjnym i uzupełniającym korzystnie jest stosować maszyny drogowe  (spycharki, równiarki, koparko-ładowarki), które dzięki znacznej sile uciągu i mocnej konstrukcji mogą pracować  w ciężkich warunkach śniegowych, zwłaszcza przy usuwaniu zasp, poszerzeniu pasów ruchu i spychaniu śniegu poza koronę drogi.

Usuwanie naboju śnieżnego, jako nierówności w warstwie śniegu w postaci wybojów i kolein najdogodniej jest wykonać równiarką, spycharką  lub pługami lemieszowymi.

Technika odśnieżania dróg zależy od :

· szerokości jezdni ,

· geometrii przekroju poprzecznego drogi ( przekrój drogowy, półuliczny, uliczny ),

· przyjętej dla danej drogi standardu utrzymania,

· rodzaju użytych do odśnieżania pługów.

Śnieg należy usuwać z jezdni:

· na prawe pobocze.

· na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa,

· na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg.

2) Odśnieżanie chodników .

Odśnieżanie chodników będzie odbywać się na wyraźne polecenie Zamawiającego. Do odśnieżania należy używać sprzętu typu lekkiego np. ciągnik rolniczy z pługiem lekkim  tak aby nie uszkodzić konstrukcji chodnika. W przypadku użycia ciężkiego sprzętu i uszkodzeniu jego konstrukcji Wykonawca będzie odpowiadał (poprawiał na własny koszt) uszkodzone podczas odśnieżania miejsca na chodniku.

Wykonawca  będzie realizował kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych dojazdowych i osiedlowych administrowanych przez Gminę Głusk wg dwóch standardów zimowego utrzymania dróg:  5 i 6

Rodzaj standardu zimowego utrzymania dróg gminnych  jest  określony w zestawieniu (wykazie) dróg gminnych na terenie gminy Głusk oraz w Zarządzeniu nr 110/17 Wójta Gminy Głusk z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych (publicznych , dojazdowych osiedlowych).

Poszczególnym standardom  przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw (tabela poniżej)

| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk |
| --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadu śniegu | Od stwierdzenia występowania śliskości zimowej |
| 1. | 2 | 3 | 4. |
| 5 | Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb , rozpoczęcie prac w czasie max 90 min od ich zgłoszenia Wykonawcy Jezdnia będzie odśnieżana na szerokości od 4 do 5,0 m W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu : tj. na zakrętach , łukach , skrzyżowaniach z innymi drogami , w pobliżu szkół , przedszkoli i stromych podjazdach o pochyleniu > 4% | śnieg luźny – występuje 16 godz. zajeżdżony – występuje ciągle nabój śnieżny – występuje ciągle zaspy – występują oraz przerwy w komunikacji do 24 godz. | -wszystkie rodzaje śliskości |
| 6 | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypywana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Urząd Gminy | śnieg luźny – występuje ciągle zajeżdżony – występuje ciągle nabój śnieżny – występuje ciągle - zaspy – występują oraz przerwy w komunikacji do 24 godz. | -wszystkie rodzaje śliskości |

5. Inne wymagania.

- Sprzęt do odśnieżania i likwidacji śliskości.

- do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:

  - pługów lemieszowych lekkich, średnich , ciężkich , dziobowych z nośnikami;

  - ciągników rolniczych z pługiem lekkim  – do odśnieżania chodników  ;

  - równiarek różnych typów ( równiarka , koparko-ładowarka, spychacz ,ciągnik rolniczy ) z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym ;

  - odśnieżarek mechanicznych, ślimakowo-wirnikowych, frezowo-wirnikowych, frezowo-bębnowych, turbinowych ( sprzęt dodatkowy , który może być wykorzystany w razie ekstremalnych warunków zimowych , np. dmuchawa)

- do likwidacji śliskości dróg należy używać :

  - rozsypywarek z nośnikiem ,

  - rolniczych rozsiewaczy wapna z nośnikiem .

    - Zamawiający zaleca stosowania sprzętu o następujących  parametrach technicznych:

- Sprzęt do odśnieżania:

Pług odśnieżny – urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, nawieszone do nośnika pługa.

Pługi odśnieżne lemieszowe  :

- lekkie - montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6 t.

- średnie – montowane na samochodach o ładowności od 6 do 8 ton oraz wszystkich

samochodach o ładowności do 8 ton z napędem na dwie lub więcej osie.

- ciężkie  - montowane na samochodach o masie całkowitej ponad 8 ton;

| Jako nośników pługów lekkich i średnich można używać inne maszyny drogowe lub budowlane, które mogą być użyte do odśnieżania dróg (np. równiarki, spycharki , koparko-ładowarki itp.) |  |
| --- | --- |

2) Sprzęt do likwidacji śliskości na drogach:

| rozsypywarki środków uszorstniających lub inny alternatywny sprzęt np. rolnicze rozsiewacze wapna 3) Do zwalczania zatorów śnieżnych - odśnieżarka mechaniczna lub inny sprzęt umożliwiający usuwanie zatorów śnieżnych (np. dmuchawa , koparko-ładowarka , spychacz ) |  |
| --- | --- |

- Sprzęt do załadunku mieszanki na rozsypywarki

| (np. koparko – ładowarka ) 1 szt | . |
| --- | --- |

Urządzenia łączności bezprzewodowej - telefony komórkowe   1szt.

## II. Warunki realizacji usług w ramach ZUD

1. Terminem gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia usług w ramach ZUD  będzie od dnia 01 grudnia 2017 zaś termin zakończenia  30 kwietnia 2020 r.

2. Zakres rzeczowy usług w ZUD obejmuje:

- Mechaniczne odśnieżanie  interwencyjne wszystkich  dróg gm. jednojezdniowych na  szerokości od 4,0 m do 5 m  pługiem lekkim , średnim  z nośnikiem  (100% długości dróg objętych ZUD),  wykaz dróg w opisie przedmiotu zamówienia pkt. III SIWZ.

- Mechaniczne odśnieżanie  interwencyjne wszystkich  dróg gm. jednojezdniowych na  szerokości od 4,0 m do 5 m  pługiem ciężkim , dziobowym  z nośnikiem  (100% długości dróg objętych ZUD),  wykaz dróg w opisie przedmiotu zamówienia pkt. III SIWZ.

- likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych na szerokości od 4,0 do 5,0  m poprzez  uszorstnianie mieszanką  20 %  soli z piaskiem  na zakrętach, łukach, skrzyżowaniach , w pobliżu  szkół , przedszkoli i stromych podjazdach >4%,  a sypanie  na  20% długości dróg objętych ZUD).

UWAGA : sypanie dróg w sposób jw.  będzie odbywało się  każdorazowo  po wystąpieniu śliskości zimowej ( bez polecenia Zamawiającego ).

- likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych  o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej na szerokościom 4,0 m do 5,0  m poprzez  uszorstnianie mieszanką 20 % soli z piaskiem (przejazd 100% długości dróg objętych ZUD i uszorstnianiem  mieszanką jw.  100% długości dróg objętych ZUD) ,

UWAGA : sypanie dróg w sposób ciągły będzie wykonywane tylko w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych tj. przy nadmiernym oblodzeniu i na wyłączne  polecenie  Zamawiającego.

- odśnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości dróg jednojezdniowych na  szerokości od 4,0 do 5,0 m i całej długości dróg objętych ZUD i likwidacja śliskości na 20% długości dróg objętych ZUD  mieszanką 20 % soli z piaskiem ),

- Odśnieżanie chodników z likwidacją śliskości na szerokości od 1,5 m do 3,5 m ( lekki sprzęt z pługiem lekkim np. ciągnik rolniczy + rozsypywarka mieszanki  )

- usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu  pługa wirnikowego  lub innego sprzętu technicznego umożliwiającego ich  usuwanie np. dmuchawa ,

3. Wykonawca zobowiązany jest:

- od dnia podpisania umowy na zimowe utrzymanie dróg zgromadzić odpowiedni zapas materiałów do zapobiegania i zwalczania  śliskości zimowej w zależności od zadania (jednorodnej mieszaniny piasku z solą o składzie wagowym 80% piasku + 20%  soli) oraz piasku  o wielkości wystarczającej do miesięcznego prowadzenia prac w okresie od dnia powiadomienia go o rozstrzygnięciu przetargu  do dnia podpisania umowy.

- wykonać oznakowanie ostrzegawcze pojazdów uczestniczących w akcjach ZUD zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

- przestrzegać, aby składniki mieszaniny odpowiadały warunkom określonym w następujących normach: piasek PN-87/6774-04, sól (NaCl) PN-86/C-84081/02.

- w czasie sezonu zimowego uzupełniać zapasy magazynowe mieszanki do wielkości wystarczającej na dwa tygodnie prowadzenia ZUD.

- całodobowej gotowości do wykonywania usług w ramach  Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD).

- każdorazowo rozpoczynać zadysponowane przez zamawiającego usług w ramach ZUD w ciągu  najpóźniej 1,5  godz. ( 90 min) od telefonicznego ich zlecenia przez uprawnionego pracownika zamawiającego.

- każdorazowo po zakończeniu zleconych usług informować uprawnionego pracownika zamawiającego o czasie ich zakończenia.

- przedstawiać zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe  raz w miesiącu po zakończeniu usług w ramach ZUD na podstawie wskazań z GPS.

4. Zamawiający dokonywać będzie odbioru usług związanych ZUD. Odbiorem objęte będą roboty związane z opisem przedmiotu zamówienia.

- Zasady odbioru usług przy odśnieżaniu dróg.

- Zamawiający przeprowadzać będzie wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni oraz szerokości odśnieżania.

- Odbiór wyrywkowy (częściowy) odbywać się będzie w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe będą ustabilizowane.

- W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić usług zgodnie ze standardem, powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- W przypadku jak w punkcie 3 Zamawiający nie obciąża wykonawcy karami, określonymi w umowie.

- W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od  przyjętych standardów ZUD, Wykonawca ponosić będzie kary umowne.

- Zasady odbioru usług przy zwalczaniu śliskości.

- Zamawiający przeprowadzać będzie wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania oraz składu użytej mieszanki .

- Odbiór wyrywkowy częściowy odbywać się będzie w ciągu 2-3 godzin od wykonania pracy, jeśli warunki pogodowe wcześniej nie zniweczą  wykonanej pracy.

- W przypadku gdy wystąpią trudne warunki pogodowe, a Wykonawca nie jest w stanie przy posiadanych środkach technicznych  i materiałowych  prowadzić pracy zgodnie ze standardem, powiadamia o tym fakcie zamawiającego.

- W uzasadnionym przypadku, o którym mowa w  punkcie 3, Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy umownymi karami.

Zatwierdzam